ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений – 18 мес., бытовой – 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении – со дня получения ее потребителем.

- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.

- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу  указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха  65 +/-15%.

- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получении травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры – необходимо периодически подтягивать их.

- Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться  вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

- Беречь поверхности мебели от механических повреждений.

- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

- Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

г. Пенза, ул, Рябова, 7
(8412)  452843,452844

Регион058.РФ

Модульная спальня Карина - 7

«Шкаф четырехстворчатый»

Инструкция

по сборке и эксплуатации мебели

Упаковщица                                                           м.п.

Таблица комплектации фурнитуры

| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Евровинт | 86 | Пятка | 8 |
| Заглушка | 40 | Петля | 14 |
| Евроключ | 1 | Эксцентрик | 14 |
| Ручка | 15 | Гвозди | 0,06 |
| Шуруп 4х16 | 0,09 | направляющая | 7 |
| Шуруп СТМ | 28 | Скалкод. | 4 |
| Полкодер-ль | 8 | Кляймер | 20 |

Таблица комплектации деталей

| № | Наименование | Габариты | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛДСП и МДФ |
| 1 | Боковина | 2100х480 | 2 |
| 2 | Пол | 1968х480 | 1 |
| 3 | Крыша | 2000х550 | 1 |
| 4 | Вязка | 1000х480 | 1 |
| 5 | Вязка | 468х480 | 4 |
| 6 | Вязка | 1000х400 | 1 |
| 7 | Полка | 1000х390 | 2 |
| 8 | Фасад ящика | 196х996 | 4 |
| 9 | Боковина ящика | 450х140 | 8 |
| 10 | Задняя стенка ящика | 942х140 | 4 |
| 11 | Фасад ящика | 146х330 | 3 |
| 12 | Боковина ящика | 350х80 | 6 |
| 13 | Задняя стенка ящика | 265х80 | 3 |
| 14 | Цоколь | 1968х100 | 2 |
| 15 | Перегородка | 1984х480 | 2 |
| 16 | Перегородка | 142х400 | 2 |
| 17 | Фасад | 1996х496 | 2 |
| 18 | Фасад со стеклом | 1046х496 | 2 |
| ДВП и ЛДВП |
| 19 | Задняя стенка | 2010х490 | 2 |
| 20 | Задняя стенка | 473х1015 | 2 |
| 21 | Задняя стенка | 353х1015 | 3 |
| 22 | Дно ящика | 974х450 | 4 |
| 23 | Дно ящика | 297х350 | 3 |

Последовательность сборки.

Перед началом сборки проверьте наличие всех комплектующих деталей и фурнитуры.

Сборку производить на ровной поверхности покрытой тканью или бумагой (картоном).

Сборка  шкафа

Перед сборкой  на боковины 1 необходимо набить подпятники. На перегородки 15 и 16 установить направляющие.

1.Расположить дно 2 кромкой вниз и с помощью евровинтов прикрепить к ней боковины 1 и  перегородки 15.

- 2. К боковинам 1 с помощью евровинтов закрепить цоколь 14.

- 3. С помощью евровинтов закрепить к боковинам 1  и перегородкам 15 вязки 5.

- 4. К перегородкам 15 закрепить с помощью евровинтов вязки 4 и 6.

- 5. Закрепить евровинтами перегородки 16 к вязкам 4 и 6.

- 6. К перегородкам 15, боковинам 1 с помощью евровинтов закрепить крышу 3.

- 7. Набить задние стенки.Обязательно выверить диагональ!  По центру между собой задние стенки стыкуются с помощью соединительного профиля.

- 8.  Придать изделию вертикальное положение.

- 9.   Установить полкодержатели на перегородки 15 и разместить на них полки 7.

- 10.  Собрать ящики и установить их согласно схемам.

- 11. Навесить и отрегулировать фасады.

- Для сборки ящиков и регулировки петель смотрите графические схемы.

- Стекла крепятся к створкам с помощью кляймеров и шурупов

- 3х16 мм.